## Slide 1
AVALIAÇÃO DE EXECÍCIOS DE PROJETO 4
CE3512
Sistemas Digitais para Ciência da Computação
Lista de Exercícios de Projeto 4
CADERNO DE RESPOSTAS
NOME | NÚMERO | TURMA
Matheus Dourado Valle | 24.123.034-1 | 625
João Pedro Sabino | 24.123.038-2 | 625
Importante:
As atividades devem ser realizadas em duplas, sendo que apenas um dos alunos deve postar a atividade no Moodle, no formato PDF;
As respostas das questões devem ser completadas nos quadros reservados para as mesmas.

## Slide 2
Projeto de um sistema gerador de quatro sequências numéricas em uma saída Z de quatro bits (F3 F2 F1 F0), controladas pelas variáveis X e Y.
Número do Aluno 1: 24.123.034-1
Número do Aluno 2: 24.123.038-2
Identificação dos alunos e da sequência:
a) Descrição das sequências a serem geradas:
ME – Projeto por Equações de Estado
Sequência básica de 6 dígitos:
(d0d1d2d3d4d5)
= 0  1  3  4  8  9
X Y | Sequência: | Descrição: d0d1d2d3d4d5d0d1d2...
00 | Normal | 0  1  3  4  8  9  0
01 | Sequência de pares | 0  4  8  0  4  8
10 | Sequência de ímpares | 0  1  3  9  1  3  9
11 | Reversa | 0  9  8  4  3  1  0

## Slide 3
b) Diagrama de Estados do Sistema (com a definição dos Estados): (3,0 ptos)
ME – Projeto por Equações de Estado
Definição dos Sinais de Saída para cada Estado:
Estado | Dígito | Código Gerado (F3F2F1F0)
S0 | d0 | 0000
S1 | d1 | 0001
S2 | d2 | 0011
S3 | d3 | 0101
S4 | d4 | 1000
S5 | d5 | 1001

## Slide 4
c) Equações dos Estados e dos Sinais de Saída: (1,0 pto)
ME – Projeto por Equações de Estado
Equações dos Estados:
S0+= S1.X.Y + S1.X’.Y + S2.X’.Y + S4.X’.Y + S5.X’.Y + S5.X’.Y’
S1+= S0.X’.Y’ + S0.X.Y’+ S2.X.Y + S3.X.Y’ + S4.X.Y’ + S5.X.Y’
S2+=S1.X’.Y’ + S1.X.Y’ + S3.X.Y
S3+=S0.X’.Y + S2.X’.Y’ + S4.X.Y
S4+= S3.X’.Y’ + S3.X’.Y + S5.X.Y
S5+=S0.X.Y + S2.X.Y’ + S4.X’.Y’
Equações dos Sinais de Saída:
F0 = S3 + S4
F1 = S3
F2 = S2
F3 = S1 + S2 + S3 + S5

## Slide 5
d) Tabela de Codificação de Estados e Equações das Entradas dos Biestáveis: (1,0 pto)
ME – Projeto por Equações de Estado
Tabela de Codificação de Estados
Estado | Saídas (F3F2F1F0) | Código do Estado Q5Q4Q3Q2Q1Q0
S0 | 0000 | 000001
S1 | 0001 | 000010
S2 | 0011 | 000100
S3 | 0100 | 001000
S4 | 1000 | 010000
S5 | 1001 | 100000
Equações das Entradas dos Biestáveis (Codificadas em Q5..Q0):
D0+= Q1.X.Y + Q1.X’.Y + Q2.X’.Y + Q4.X’.Y + Q5.X’.Y + Q5.X’.Y’
D1+= Q0.X’.Y’ + Q0.X.Y’+ Q2.X.Y + Q3.X.Y’ + Q4.X.Y’ + Q5.X.Y’
D2+= Q1.X’.Y’ + Q1.X.Y’ + Q3.X.Y
D3+= Q0.X’.Y + Q2.X’.Y’ + Q4.X.Y
D4+=Q3.X’.Y’ + Q3.X’.Y + Q5.X.Y
D5+=Q0.X.Y + Q2.X.Y’ + Q4.X’.Y’
Equações dos Sinais de Saída (Codificadas em Q5..Q0):
F0 = Q3 + Q4
F1 = Q3
F2 = Q2
F3 = Q1 + Q2 + Q3 + Q5

## Slide 6
e) Diagrama Esquemático-Lógico (diagrama de blocos do Quartus Prime): (2,0 ptos)
ME – Projeto por Equações de Estado

## Slide 7
f) Simulação Funcional (formas de onda simuladas no Quartus Prime), com a geração das quatro sequências completas. (Sugestão: incluir as saídas Q5..Q0): (3,0 ptos)
ME – Projeto por Equações de Estado